Institut fŸr Verhaltenswissenschaft

Geographisches Institut

Kartenlehre / Kartographie

Ein Leitprogramm fŸr den Geographieunterricht

(Lehrerheft)

Herausgegeben von S. Reinfried und J. Roth

ETH-Leitprogramm Kartenlehre/Kartographie

Version Juli 1995

Schulbereich, Stufe

Gymnasium, 8. - 9. Schuljahr

Fachliche Vorkenntnisse

Rechnen mit VerhŠltnisgleichungen, Potenzen und Wurzeln

Bearbeitungsdauer

ca. 9 Lektionen

Autoren

Jean-Charles Demierre	Martin Laternser

Stefan Hesske	Marco Lepori

Hans-Philipp JŠger	Jost Rinderknecht

Textverarbeitung und Layout

Thomas Stucki

Titelbild

Teikoku's Complete Atlas of Japan, 1985. Teikoken-Shoin Co. Tokyo.

Die ETH-Leitprogramme sind ein Gemeinschaftsprojekt von Karl Frey und Angela Frey-Eiling (Initiatoren), Walter Caprez (Chemie), Hanspeter Dreyer (Physik), Werner Hartmann (Informatik), Urs Kirchgraber (Mathematik), Hansmartin Ryser (Biologie), Sibylle Reinfried und Jšrg Roth (Geographie), zusammen mit den Autorinnen und Autoren.

Dieses Projekt wurde durch die ETH ZŸrich finanziell unterstŸtzt.

Diese Vorlage darf fŸr den Gebrauch im Unterricht nach Belieben kopiert werden. Nicht erlaubt ist die kommerzielle Verbreitung.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3

EinfŸhrung	5

Anhang	1.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	7

1.2. Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler	7

1.3. Lehrervorbereitung	7

Anhang	2.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	8

2.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	9

2.3. Lehrervorbereitung	9

Anhang	3.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	10

3.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	11

3.3. Lehrervorbereitung	12

Anhang	4.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	13

4.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	14

4.3. Lehrervorbereitung	14

Anhang	5.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	15

5.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	15

5.3. Lehrervorbereitung	15

Anhang	6.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	17

6.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	18

6.3. Lehrervorbereitung	18

Anhang	7.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	19

7.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	20

7.3. Lehrervorbereitung	20

Anhang	8.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	21

8.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	22

8.3. Lehrervorbereitung	22

Anhang	9.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	23

9.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	24

9.3. Lehrervorbereitung	24

Anhang	10.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	25

10.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	26

10.3. Lehrervorbereitung	26

Anhang	11.1. Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor	27

11.2. Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler	28

11.3. Lehrervorbereitung	28

Von den Autoren benutzte Quellen	a) Als Grundlage benutzte Quellen	29

b) Zitierte Literatur	31

EinfŸhrung

Was ist ein Leitprogramm ?

Das Leitprogramm ist eine Art Lernprogramm. Der SchŸler und die SchŸlerin arbeiten alleine. Im Leitprogramm findet er/sie sowohl den Lernstoff, †bungen, Arbeitsunterlagen und Tests, als auch Verweise auf eine Handbibliothek im Schulzimmer, auf kleine Experimente oder Recherchen, die durchzufŸhren sind. Das Heft leitet durch den Unterricht. Deshalb heisst es Leitprogramm. Wenn der SchŸlerÊ/Êdie SchŸlerin ein Kapitel durchgearbeitet hat, meldet er/sie sich zur Erfolgskontrolle (in der Regel ein Test) beim Lehrer.

Warum mit einem Leitprogramm arbeiten ?

Der Stoff ist prŠzise ausgearbeitet und zielorientiert aufgebaut. Die Methode folgt dem "Mastery-Prinzip", das heisst, der SchŸler geht erst zur nŠchsten Einheit, wenn er die vorausgehende "gemeistert" hat. Wer den Inhalt eines Kapitels verstanden hat, kann darauf aufbauen. Dieser schrittweise Aufbau der Materie garantiert den Lernerfolg.

Da die SchŸler ihr Arbeitstempo selber bestimmen, werden die Langsameren der Klasse nicht Ÿberfordert, die Schnelleren langweilen sich nicht. Diese kšnnen an Zusatzkapiteln (Additum) arbeiten.

Was beinhaltet ein Leitprogramm-Heft ?

Dieses Leitprogramm besteht aus zwei Heften. Das Lehrerheft enthŠlt Kapiteltests, Hinweise zur Mediothek und zum Experimentiermaterial sowie das Literaturverzeichnis. Das SchŸlerheft umfasst das eigentliche Leitprogramm "Kartenlehre/Kartographie". In jedem Kapitel findet der SchŸler eine gegliederte †bersicht, Lernziele, den Lernstoff sowie Aufgaben mit Lšsungen.

Wie soll das Leitprogramm benŸtzt werden ?

Das Leitprogramm beinhaltet 11 Kapitel. FŸr die Bearbeitung jedes Kapitels benštigen die SchŸler zwischen 30 bis 90 Minuten. Das erste Kapitel ist wesentlich kŸrzer als die nachfolgenden und ist als Einstieg gedacht. GrundsŠtzlich wurden die Themen so ausgewŠhlt, dass sie jeweils einen bestimmten Bereich der Kartographie abdecken. Die Kapitel 3., 10. und 11. kšnnen auch nur als sogenanntes Additum, als Zusatzkapitel fŸr Schnellerner, eingesetzt werden. Noch ein Tip fŸr diejenigen Lehrer, die das Leitprogramm einsetzen wollen, aber nur wenige Lektionen zur VerfŸgung haben: Man kann einige der leichteren Kapitel oder Teile von Kapiteln als Hausaufgaben geben.

Mit den Fragen, die im Lehrerheft unter Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor erscheinen, kann der Lehrer das Wissen seiner SchŸler kontrollieren. Der SchŸler nimmt das nŠchste Kapitel erst in Angriff, wenn er das vorangehende beherrscht. Er geht deshalb nach dem Bearbeiten eines Kapitels beim Lehrer vorbei, um einen mŸndlichen Test abzulegen. Die Bewertung der Antworten ist dem PrŸfer Ÿberlassen. Er kann vor dem Test die Anzahl der Punkte oder der richtigen Antworten selber festlegen. Sollte ein SchŸler den Test nach Ermessen des Lehrers oder Tutors nicht bestanden haben, legt er diesen nach einer Repetition des betreffenden Kapitels erneut ab. Der PrŸfer sollte fŸr diesen Fall einige Zusatzfragen vorbereiten.

Dieses Leitprogramm wurde von Geographiestudenten im SS 1992 als Semesterarbeit im Rahmen der allgemein-didaktischen Ausbildung fŸr das hšhere Lehramt an der ETH ZŸrich unter Prof. Dr. Karl Frey, Institut fŸr Verhaltenswissenschaft, Turnerstr. 1, ETH-Zentrum, 8092 ZŸrich, erstellt. Es wurde 1993 und 1995 von den Fachdidaktikern Dr. J. Roth und Dr. S. Reinfried grundlegend Ÿberarbeitet, erprobt und verbessert.

Anhang Kapitel 1.

Anhang 1.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Das Kapitel 1. fŸhrt in das Arbeiten mit der Leitprogramm-Methode ein. Deshalb ist kein Kapitel-Test vorgesehen.

Anhang 1.2.: Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler

¥	Erdglobus

¥	Weltkarte

¥	Schweizer Weltatlas (1993), Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich, als Klassensatz

¥	einige Reliefmodelle aus der schuleigenen Sammlung und dazu passende Kartenausschnitte in einem Briefcouvert

Anhang 2.3.: Lehrervorbereitung

Keine

Anhang Kapitel 2.

Anhang 2.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 2.1.

Du hast in diesem Kapitel verschiedene Mšglichkeiten zur verkleinerten und vereinfachten Abbildung der ErdoberflŠche kennengelernt.

Welche Abbildungsart wŸrdest Du bevorzugen, um ....

a)	... grossrŠumige Strukturen unserer ErdoberflŠche (wie z.B. DŸnenfelder in SandwŸsten oder die Meereisbedeckung in polaren Gebieten) optimal erkennen zu kšnnen?

b)	... bei einer Wanderung durch stark bewaldetes Gebiet den Weg immer klar und deutlich verfolgen zu kšnnen?

c)	... fŸr eine internationale Fluggesellschaft die kŸrzeste Flugstrecke zwischen London und Tokyo zu bestimmen?

Gib eine kurze BegrŸndung!

Lšsung 2.1.

a)	Satellitenbilder

Vom Satelliten aus kšnnen weite Teile der ErdoberflŠche auf einmal betrachtet und photographiert werden. Somit kšnnen grossrŠumige OberflŠchenstrukturen, sofern sie nicht zu sehr ins Detail gehen, sehr gut erkannt werden.

b)	Karte

Objekte auf der BodenoberflŠche (z.B. Waldwege, GebŠude, BŠche etc.), die von den BŠumen všllig Ÿberdeckt werden, kšnnen auf Ansichtsfotos und Luftbildern nicht erkannt werden. Auf der Karte sind jedoch all diese Objekte eingetragen und einwandfrei zu erkennen.

c)	Globus

Der Globus bietet die wahrheitsgetreueste und umfassendste Ÿbersicht Ÿber die ganze Erde. Sehr lange Flugrouten um die halbe Welt erscheinen auf der Karte bogenfšrmig, obwohl sie kŸrzer sind als "gerade" Linien zwischen den zwei Orten einer Flugstrecke. Bekanntes Beispiel: Die kŸrzeste Strecke von London nach Tokyo fŸhrt nicht Ÿber Innerasien, sondern Ÿber Spitzbergen und Ostsibirien.

Anhang 2.2.: Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler

¥	BŸcher

-	Barth, J., Brunnšhler, E., Heck, K., JŠger, H., Thiersch, G.: LŠnder und Všlker, Erdkundliches Unterrichtswerk, Ausgabe B, Band 3: Afrika - Asien - Australien. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 7. Auflage (1977). (Beispiele auf den folgenden Seiten: Af 2/3, 14/15, 30/31, 43, 52/53;  As 2/3, 12/13, 18/19, 22/23, 40/41, 48/49, 78/79)

-	Imhof, E.: Bildhauer der Berge. In: Die Alpen, Zeitschrift des Schweizer Alpen-Clubs. Jahrgang 57, 3. Quartal 1981, S. 101 - 166. StŠmpfli + Cie AG, Bern.

¥	Faltblatt

-	Klassensatz der "ZeichenerklŠrung fŸr die topographischen Landeskarten" (1989). Bundesamt fŸr Landestopographie, Wabern. (Die ZeichenerklŠrung sollte vor Beginn der Arbeit am Kapitel 2. an die SchŸler verteilt werden.)

¥	Beliebige Auswahl von Luft- und Satellitenbildern

¥	Erdglobus (in der Experimentierecke)

¥	Reliefmodell (vorzugsweise aus einem Gebiet der Schweizer Alpen)

Anhang 2.3.: Lehrervorbereitung

Keine

Anhang Kapitel 3.

Anhang 3.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 3.1.

Vorbemerkung fŸr den Lehrer/Tutor:

FŸr diese Aufgabe wird der "Knaurs Weltatlas" (Ausgabe 1988) auf S. 28/29 benštigt.

Du hast hier eine Weltkarte vor Dir. Sie stellt die verschiedenen Zeitzonen unserer Erde dar und zeigt die wichtigsten Flug- und Schiffsverbindungen. Du musst nun allerdings primŠr auf die LŠnder- und Kontinentumrisse achten.

a)	Vergleiche die FlŠche von Gršnland und SŸdamerika auf dieser Karte. Was stellst Du fest?

b)	Du hast bei der Bearbeitung des Kapitels einmal die FlŠche von Gršnland mit derjenigen der Arabischen Halbinsel verglichen und festgestellt, dass diese beiden Gebiete in Wirklichkeit etwa gleich gross sind. Erinnerst Du Dich noch?

Nun, was meinst Du: Ist in Wirklichkeit Gršnland gršsser oder SŸdamerika?

c)	SŸdamerika ist in Wirklichkeit viel gršsser als Gršnland, aber auf dieser Karte ist es gerade umgekehrt. Wieso?

d)	Nenne mir Vorteile einer winkeltreuen Projektion!

e)	Kannst Du Dir vorstellen, weshalb gerade fŸr diese Karte (also fŸr die Darstellung des Weltverkehrs und der verschiedenen Zeitzonen) eine winkeltreue Projektion gewŠhlt wurde?

Lšsung 3.1.

a)	Gršnland ist gršsser (auf dieser Karte).

b)	SŸdamerika ist viel gršsser als die Arabische Halbinsel, also auch viel gršsser als Gršnland.

c)	Diese Karte hat keine flŠchentreue Projektion, sondern eine winkeltreue. Dadurch werden die polaren Gebiete flŠchenmŠssig aufgeblŠht, weil die Meridiane in den Polen nicht zusammenlaufen, sondern Ÿberall parallel und in gleichem Abstand zueinander verlaufen.

d)	Die LŠnder werden formŠhnlich abgebildet.

e)	Bei winkeltreuen Karten kšnnen Schiffs- und Fluglinien geometrisch genau abgebildet werden. In Wirklichkeit gerade Linien werden auch gerade abgebildet und schneiden das Gradnetz unter den korrekten Winkeln. Ferner sind alle Meridiane, und somit auch die Zeitzonen, parallel und in gleichem Abstand zueinander eingezeichnet. Das erhšht ganz einfach die Ÿbersicht. Ansonsten gŠbe es in den polaren Regionen ein GedrŠnge (wegen der zusammenlaufenden Meridiane), und randnahe Gebiete wie Nordamerika, Australien und die pazifischen Inseln (Datumsgrenze!) wŸrden stark verzerrt und sehr unŸbersichtlich dargestellt.

Anhang 3.2.: Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1981), Lehrmittelverlag des Kt. ZŸrich

¥	Karten

Karte A	Karte B

(flŠchentreue Projektion von Hammer	(winkeltreue Zylinderprojektion

mit linearem Pol nach Wagner)	von Mercator)

(vgl. Schweizer Weltatlas 1981, S. 138)	(vgl. Schweizer Weltatlas 1981, S. 137)

Stehen keine solchen Karten zur VerfŸgung, so kšnnen die Beispiele aus dem "Knaurs Weltatlas", S. 22-29 (Istituto Geografico de Agostini, Novara + Lexikographisches Institut, MŸnchen, 1988) genommen werden. Dieser Atlas wird auch fŸr den Kapitel-Test benštigt.

¥	2 Erdgloben (einer steht in der Experimentierecke, einer in der Handbibliothek)

Anhang 3.3.: Lehrervorbereitung

Vorbereitungen der Experimentierecke:

1)	"Verzerrungs-Ÿbung": Bereitzustellendes Material und Ablauf der Ÿbung siehe auch Kapitel 3.1. im Leitprogramm.

Ð Globus

Ð Glasplatte

Ð durchsichtige Plastikfolie (pro SchŸer eine)

Ð Klebestreifen

Ð schwarze Filzstifte

Eine ca. 40 auf 50cm grosse Glasplatte sollte auf einen geeigneten Sockel gestellt werden, so dass die Platte senkrecht steht und vor den Globus geschoben werden kann. Man kann die Platte auch mit Hilfe einer Haltevorrichtung mit Schraubzwingen montieren, so dass sie senkrecht steht. Damit nicht direkt aufs Glas gezeichnet werden muss, klebt jeder SchŸler eine Folie auf das Glas und benŸtzt einen dŸnnen, wasserfesten Filzstift. (Diese †bung kann auch gruppen- oder klassenweise durchgefŸhrt werden.)

2)	FŸr Aufgabe 3.1.: Einige BriefumschlŠge mit Aufschrift "3.1.", enthaltend eine Kopie des Titelblattes von "Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik", 86. Jahrgang, September 1988, Diagonal-Verlags AG, Baden-DŠttwil. Eine Kopie dieser Abbildung wurde dem Leitprogramm beigelegt.

Anhang Kapitel 4.

Anhang 4.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 4.1.

Eine Strecke von 4800m hat auf der Karte eine LŠnge von 16mm. Bestimme den Massstab der Karte!

Aufgabe 4.2.

Bestime die MassstŠbe:

Aufgabe 4.3.

Auf einer Karte im Massstab 1:50'000 misst eine Strecke 17.5cm. Welche LŠnge hat sie in Wirklichkeit?

Aufgabe 4.4.

Wie gross ist die FlŠche des Neuenburgersees (218.3km2) auf einer Karte 1:25'000? Ist der Langensee, der auf der Karte 1:50'000 eine FlŠche von 849.2cm2 aufweist, gršsser oder kleiner als der Neuenburgersee?

Aufgabe 4.5.

Eine Zahnradbahn hat auf der Karte 1:25'000 eine LŠnge von 15.6cm. Die Talstation liegt auf 435ÊmÊŸ.M., die Bergstation auf 2106ÊmÊŸ.M.. Berechne die wirkliche LŠnge der Bahnlinie!

Lšsung Aufgabe 4.1.:

1:300'000

Lšsung Aufgabe 4.2.:

¥	1:250'000

¥	1:755'000

Lšsung Aufgabe 4.3.:

8750m

Lšsung Aufgabe 4.4.:

¥	KartenflŠche des Neuenburgersees: 3492.8cm2

¥	FlŠche des Langensees: 212.3km2, d.h. der Neuenburgersee ist um 6.0km2 gršsser.

Lšsung Aufgabe 4.5.:

¥	Hšhendifferenz: 1671m

¥	BahnlŠnge: 4242.9m

Anhang 4.2.: Mediothek und Material fŸr die SchŸler

1)	Schweizer Weltatlas (1981), Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich

2)	FŸr jeden SchŸler 1 Faltblatt "ZeichenerklŠrung fŸr die topographischen Landeskarten" (1989) (Bundesamt fŸr Landestopographie, Seftigenstr. 264, 3084 Wabern).

3)	Einige Landeskarten 1:50'000 und 1:25'000

Anhang 4.3.: Lehrervorbereitung

Vorbereitung der Experimentierecke:

1)	4 MessbŠnder (10m oder 20m)

2)	10 Kurvimeter

3)	Einige BlŠtter karriertes Papier (4mm oder 5mm) und einige Kartonstreifen, ca 3-4cm mal 15cm.

Anhang Kapitel 5.

Anhang 5.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor: nicht vorgesehen

Ein Kapiteltest fŸr den Lehrer oder Tutor ist nicht vorgesehen. WŸnscht der Lehrer trotzdem Aufschluss Ÿber den Wissensstand zum Kapitel "Generalisierung", kann er den SchŸlern und SchŸlerinnen 8-12 Kartenausschnitte verschiedener physischer und thematischer Karten mit ganz unterschiedlichen MassstŠben vorlegen.

Zu jedem Kartenausschnitt sind folgende Punkte anzugeben:

1)	physische oder thematische Karte

2)	Massstab

3)	Detailkarte oder Uebersichtskarte

Anhang 5.2.: Mediothek und Material fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1991), Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich

Anhang 5.3.: Lehrervorbereitung

Vorbereitung der Experimentierecke:

1)	Pro SchŸler ein von einer Landeskarte 1:25'000 auf 1:50'000 fotographisch verkleinerter Kartenausschnitt und die entsprechenden Landeskarte 1:50'000 und 1:100'000

2)	Mindestens 5 SŠtze der folgenden Landeskarte mit ZeichenerklŠrung:

¥	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1071 (BŸlach)

¥	Landeskarte 1:50'000, Blatt 215 (Baden)

¥	Landeskarte 1:100'000, Blatt 27 (Bšzberg)

3)	Mindestens 10 MŠppchen (besser eines pro SchŸler und SchŸlerin) mit Fotokopien verschiedener Karten oder verschiedene Kartenausschnitte (Originalkarten).
VorschlŠge:

¥	Ausschnitt einer Strassenkarte der Schweiz (1:200'000) z.B. Berner Seeland oder Umgebung von St. Gallen

¥	Ausschnitt Landeskarte 1:25'000 z.B. Faltenjura mit Klus oder Thurgau (SeerŸcken/Untersee)

¥	Ausschnitt Landeskarte 1:100'000 z.B. VierwaldstŠttersee oder Walensee

¥	Ausschnitt einer Karte 1:300'000 oder 1:500'000 mit Gebirgstal (Goms, Urserental, Bedrettotal, etc.)

¥	Ausschnitt Landeskarte 1:50'000 z.B. HŸgelland oder Voralpen

¥	Ausschnitt aus einem Stadtplan oder Katasterplan 1:10'000

Anhang Kapitel 6.

Anhang 6.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Lehrer und SchŸler haben die Landeskarte 1:25'000, Blatt 1111 (Albis)vor sich liegen

Aufgabe 6.1.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Gebiet TŸrlersee.

Was bedeutet die Zahl 621 im TŸrlersee ?

Was gibt im Gegensatz dazu die blaue Zahl an ?

Zeige eine weitere Mšglichkeit zur Hšhenangabe auf der Karte!

Aufgabe 6.2.

Untersuche das Gebiet um den TŸrlersee. Zeige und kommentiere je zwei Signaturen-Vertreter aus den Bereichen Grenzen, Verkehrswege, Vegetation, GewŠsser und touristische Anlagen.

Aufgabe 6.3.

Nimm Stellung zur Richtigkeit der folgenden Aussagen und begrŸnde Deine Antworten:

1) KŸsnacht ist eine politische Gemeinde, Erlenbach hingegen nicht.

2) Horgen hat mehr Einwohner als Oberrieden.

3) Kappel am Albis (sŸdwestlich von Hausen) ist ein Ortsteil von Hausen am Albis.

4) Aeugstertal (nordwestlich des TŸrlersees) ist eine eigene politische Gemeinde.

5) Adliswil hat mehr als 10'000 Einwohner.

Lšsung 6.1.

Seebodenpunkt - Hšhe Ÿber Meer des Seespiegels - Hšhenkurven

Lšsung 6.2.

Grenzen: Gemeindegrenze (punktierte Linie quer Ÿber den See), Bezirksgrenze (am TŸrlerberg); Verkehrswege: 1./2./3.-Klass-Strasse, Fahrweg, Feldweg, Fussweg; Vegetation: Wald, Obstgarten, Hecke, Einzelbaum; GewŠsser: See, Bach, Sumpf am TŸrlerberg, (ev. Reservoir); touristische Anlagen: Skilift (beim Albispass), Campingplatz.

Lšsung 6.3.

1)	falsch; Erlenbach ist auch eine politische Gemeinde, wie die aufrecht stehende Schrift zeigt.

2)	richtig; Horgen wird mit Grossbuchstaben geschrieben, Oberrieden hingegen nicht.

3)	falsch; gleiche BegrŸndung wie unter (1).

4)	falsch; obwohl "Aeugstertal" in diesem Fall keine GelŠnde- sondern eine Siedlungsbezeichnung ist, handelt es sich um einen Ortsteil, wie die schrŠgliegende Schrift verrŠt.

5)	richtig; die Schreibweise mit lauter Grossbuchstaben wird fŸr Orte mit mehr als 10'000 Einwohnern verwendet.

Anhang 6.2.: Mediothek und Materialien fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1993), Lehrmittelverlag des Kt. ZŸrich

¥	Landeskarten, Bundesamt fŸr Landestopographie 3084 Wabern

-	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich)

-	Landeskarte 1:50'000, Blatt 264 (Jungfrau)

¥	FaltblŠtter

-	ZeichenerklŠrung fŸr die topographischen Landeskarten

-	Signaturen in unseren Karten. 1983. Bundesamt fŸr Landestopographie

Anhang 6.3.: Lehrervorbereitung

¥	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1111 (Albis) fŸr den Kapiteltest bereitlegen.

Anhang Kapitel 7.

Anhang 7.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 7.1.

Was verstehst Du unter der Aequidistanz von Zwischenkurven?

Aufgabe 7.2.

Was geschieht mit den Hšhenkurven, wenn eine Felswand senkrecht ansteigt ?

Aufgabe 7.3.

Felix hat noch MŸhe mit dem Begriff "Hšhenkurve". Monika erklŠrt es ihm folgendermassen: "Schau zum Uetliberg hinŸber, dort hat es geschneit, wŠhrend es bei uns geregnet hat. Die Schneefallgrenze zeichnet genau ein solche Linie in die Landschaft, wie es eine Hšhenkurve auf einer Karte tut." Was meinst Du zu dieser ErklŠrung?

Aufgabe 7.4.

Zeige auf der Landeskarte 1:25'000, Blatt 1111 (Albis) im Gebiet zwischen Langnau und TŸrlen folgende typische GelŠndeformen: Tal, Grat, steiler SŸdhang, flacher SŸdhang, Sattel (Pass). Bestimme zugleich bei jeder GelŠndeform die Hšhe Ÿ.M. eines Punktes Deiner Wahl.

Aufgabe 7.5.

Worin liegt die Bedeutung der Schraffendarstellung fŸr die Schweizer Landeskarten.

Lšsung 7.1.

Dies ist der Hšhenunterschied zwischen zwei benachbarten Hšhenkurven.

Lšsung 7.2.

Die Hšhenkurven kŠmen eigentlich Ÿbereinander zu liegen. In solchen FŠllen werden sie aber ohnehin unterbrochen, weil FelswŠnde mit Schraffen dargestellt werden.

Lšsung 7.3.

Die ErklŠrung von Monika ist gut, allerdings nur fŸr einen lokalen Bereich. Die Schneefallgrenze kann sich rŠumlich sehr schnell Šndern, d.h. ansteigen oder absinken. Dies tut eine Hšhenkurve jedoch nie, zumal es ja gerade ihr Charakteristikum ist, alle Punkte gleicher Hšhe miteinander zu verbinden.

Lšsung 7.4.

Richtigkeit muss durch den Lehrer oder Tutor ad hoc wŠhrend des Tests beurteilt werden.

Lšsung 7.5.

Die Schraffendarstellung versucht das GelŠnde mšglichst plastisch darzustellen und hilft somit dem Kartenleser bei der Umsetzung des Kartenbildes ins GelŠnde. Sie ist vor allem in sehr steilem und felsigem Gebiet sinnvoll, weil hier die Hšhenkurvendarstellung viel zu viel Platz beanspruchen wŸrde. Im Gegensatz zur Kurvendarstellung lassen sich jedoch keine Hšhen aus dem Bild heraus lesen. Man ist also auf die Koten angewiesen.

Anhang 7.2.: Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1993). ZŸrich. (Lehrmittelverlag des Kt. ZŸrich)

¥	Landeskarten, Bundesamt fŸr Landestopographie 3084 Wabern

Ð	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich)

Ð	Landeskarte 1:50'000, Blatt 264 (Jungfrau)

Ð	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1269 (Aletschgletscher)

Ð	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1067 (Arlesheim)

Ð	ZeichenerklŠrungen fŸr die topographischen Landeskarten

Anhang 7.3.: Lehrervorbereitung

¥	Landeskarte 1:25'000 Blatt 1111 (Albis) (wird fŸr den Kapitel-Test beim Lehrer oder Tutor gebraucht)

Anhang Kapitel 8.

Anhang 8.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 8.1.

Lugano liegt sŸdlicher als Luzern. Welche der beiden StŠdte hat den gršsseren Hochwert?

ZŸrich liegt šstlich von Bern. Welche der beiden StŠdte hat den kleineren Rechtswert ?

usw.

Aufgabe 8.2.

Warum gibt es im Schweizer Kilometer-Koordinatennetz keine negativen Koordinatenwerte ?

Aufgabe 8.3.

Bestimme in der Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich) die Koordinatenwerte des Pt. 411 auf der QuaibrŸcke. (Die QuaibrŸcke ist die erste BrŸcke beim Ausfluss der Limmat aus dem See).

Weitere Punkte, deren Koordinatenwerte berechnet werden kšnnen:

a) Kirche von Dietlikon (rechts oben in der Karte)

b) Pt. 408 beim Bahnhofplatz ZŸrich Hauptbahnhof

Aufgabe 8.4.

Suche den Punkt mit den Koordinaten 676 535 / 247 160 auf der Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich).

Lšsung 8.1.

Luzern hat den gršsseren Hochwert. Der Hochwert wird von SŸden nach Norden gemessen, darum besitzt die nšrdlichere Stadt auch den gršsseren Hochwert. In diesem Falle also Luzern.

Der Rechtswert von Bern ist kleiner, als derjenige von ZŸrich.

Lšsung 8.2.

Der Nullpunkt des Schweizer Koordinatennetz liegt in der NŠhe von Bordeaux in Frankreich. Die gesamte Schweiz liegt nšrdlich (oben) und šstlich (rechts) dieses Punktes. Da die Koordinatenwerte von SŸden nach Norden und von Westen nach Osten zunehmen, sind negative Koordinatenwerte nicht mšglich.

Lšsung 8.3.

Pt. 411 QuaibrŸcke Koordinaten: 683 430 /246 810. Der noch zu akzeptierende Messfehler liegt in diesem Fall bei +/- 25 Metern pro Koordinatenwert, (1 mm auf dem Massstab).

a)	Kirche Dietlikon Koord. 688 820 / 253 420

b)	Pt. 408  Koord. 683 080 / 247 990

c)	Pt. 550  Koord. 676 535 / 247 160

Lšsung 8.4.

Die Koordinaten 676 535 / 247 160 entsprechen dem Pkt. 550 auf der Hauptkreuzung in Uitikon (nšrdlich von Birmensdorf).

Anhang 8.2.: Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1993), Lehrmittelverlag des Kt. ZŸrich

¥	Landeskarten, Bundesamt fŸr Landestopographie 3084 Wabern

Ð	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich)

Ð	Landeskarte 1:50'000, Blatt 264 (Jungfrau)

¥	FaltblŠtter

Ð	Signaturen in unseren Karten. 1983. Bundesamt fŸr Landestopographie

Ð	ZeichenerklŠrung fŸr die topographischen Landeskarten

Anhang 8.3.: Lehrervorbereitung

keine

Anhang Kapitel 9.

Anhang 9.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 9.1.

Welche Schweizer StŠdte haben einen Flughafen? (Schweizer Weltatlas,1993, S. 4/5)

Aufgabe 9.2.

In welchen Kantonen der Schweiz findet man die Uhrenindustrie? (Schweizer Weltatlas,1993, S.Ê27)

Aufgabe 9.3.

Warum sind bei einer thematischen Karte nicht alle topographischen Elemente enthalten?

Aufgabe 9.4.

In welchen LŠndern Europas leben fast ausschliesslich Protestanten? Nenne drei davon.

(Schweizer Weltatlas,1993, S. 89)

Lšsung 9.1.

ZŸrich, Gen�ve, Basel

Lšsung 9.2.

Im Kt. Jura, Kt. Bern, Kt. Solothurn, (Kt. Basel-Land), im Kt. Genf, Kt. Neuenburg

Lšsung 9.3.

Zuviele topographischen Elemente "belasten" die thematische Karte, denn sie stehen nicht im Zentrum des Interesses. WŸrde man alle Elemente in die Karte aufnehmen, wŠre sie zum Schluss unleserlich. Darum verwendet man nur die topographischen Elemente, welche zur Orientierung unbedingt nštig sind.

Lšsung 9.4.

Schweden, Norwegen, Finnland, DŠnemark, England, Island, (evtl. Holland).

Anhang 9.2.: Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler

¥	Schweizer Weltatlas (1993), Lehrmittelverlag des Kt. ZŸrich

¥	FaltblŠtter

Ð	ZeichenerklŠrung fŸr die topographischen Landeskarten. 1988. Bundesant fŸr Landestopographie

Anhang 9.3.: Lehrervorbereitung

keine

Anhang Kapitel 10.

Anhang 10.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 10.1.

ZŠhle drei Entwicklungsschritte auf, die im Laufe der Geschichte die Kartographie entscheidend beeinflussten.

Aufgabe 10.2.

a)	Nenne zwei verschiedene Kartenwerke der Schweiz!

b)	Gib zwei Merkmale an, in denen sich die beiden von Dir genannten Kartenwerke voneinander unterscheiden?

Lšsung 10.1.

Geometrie, Kugelmodell der Erde, Gradnetz, naturgetreue Landschaftsdarstellung, Senkrechtansicht und Schattenplastik, Druckverfahren, Triangulationsnetz, Hšhenkurven, Luftaufnahme.

Lšsung 10.2.

a)	Folgende Kartenwerke kšnnen genannt werden: TŸrst-Karte, Gyger-Karte, Dufour-Karte, Siegfried-Karte, Landeskarte der Schweiz.

b)	(x: vorhanden, - : nicht vorhanden)

TŸrst-K	Gyger-K.	Dufour-K.	Siegfried-K.	Landeskarte

SchrŠgansicht	x	x	-	-	-

Senkrechtansicht	x	x	x	x	x

Schattenplastik	-	x	x	-	x

Hšhenkurven	-	-	-	x	x

Luftaufnahmen	-	-	- 	-	x

Massstab 1 : 100«000	-	-	x	- 	x

Massstab 1 : 50«000	-	-	-	x	x

Massstab 1 : 25«000	-	-	-	x	x

Anhang 10.2.: Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler

¥	Je ein Exemplar einer Dufour- und Siegfriedkarte (in verschiedenen MassstŠben), ein Exemplar einer Landeskarte 1:25'000,

eventuell Kopien eines Ausschnitts aus der TŸrst- und Gyger-Karte.

Anhang 10.3.: Lehrervorbereitung

keine

Anhang Kapitel 11.

Anhang 11.1.: Kapitel-Test fŸr den Lehrer oder Tutor

Aufgabe 11.1.

Nenne die fŸnf Arbeitsschritte, die zur Herstellung einer Landeskarte benštigt werden, in der richtigen Reihenfolge!

Aufgabe 11.2.

Bei den Vermessungsarbeiten haben die Triangulationspunkte eine wichtige Funktion. Kannst Du Dir vorstellen, weshalb man fŸr die Triangulationspunkte gut sichtbare Orte wie zum Beispiel Berggipfel ausgewŠhlt hat ?

Aufgabe 11.3.

Auf der ersten Ausgabe der Siegfried-Karte betrŠgt die Hšhe des Fletschhorns im Wallis 4001 Meter. Auf der heutigen Landeskarte hingegen nur noch 3996 Meter. Kannst Du erklŠren, warum das so ist ?

Lšsung 11.1.

1. Vermessungsarbeiten

2. GelŠndeaufnahme

3. Zeichnen des Kartenbildes

4. Drucken

5. NachfŸhrung

Lšsung 11.2.

Gut sichtbare Vermessungspunkte werden im GelŠnde und auf Luftaufnahmen leichter als solche erkannt und kšnnen somit besser eingemessen werden.

Lšsung 11.3.

Es kšnnen zwei HauptgrŸnde angegeben werden:

1)	Der Ausgangspunkt fŸr die schweizerische Hšhenmessung, der "Rep�re Pierre du Niton", konnte genauer vermessen werden. Dabei musste er um 3.26 Meter nach unten korrigiert werden.

2)	Auf dem Gipfel des Fletschhorns schmolz aufgrund einer KlimaerwŠrmung in den letzten 100 Jahren der Schneekamm zurŸck.

Anhang 11.2.: Mediothek und Materialen fŸr die SchŸler

¥	Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich).

Anhang 11.3.: Lehrervorbereitung

¥	Stereoskop: Hersteller: WILD LEITZ AG, Optik und Elektronik, 9435 Heerbrugg 
(Tel.: 071/ 70 31 31).

¥	Luftbildpaar der Stadt ZŸrich

¥	Kopien des Luftbildausschnitts aus der Landeskarte 1:25'000, Blatt 1091 (ZŸrich), 1:25«000.

Von den Autoren benutzte Quellen

a) Als Grundlage benutzte Quellen

Agentur fŸr Touristik und Werbung: Europa Eisenbahn - Atlas. Bern 1983 (KŸmmerly & Frey).

BŠr O.: Geographie der Schweiz. ZŸrich 1976 (Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich).

Biasio S.: Der Kartenmassstab: Unterrichtsprogramm fŸr das 5.-7. Schuljahr. ZŸrich Erprobungsfassung 1976 (Pestalozzianum ZŸrich).

Brunet R.: La carte mode d'emploi. Paris 1987 (Fayard / Duclos).

Cotti R., Oberholzer H.: Kennen + Kšnnen, Werkbuch praktischer Jugendarbeit. Luzern 1984. 10. Auflage (Rex).

Crone G.R.: Maps and their makers, An introduction to the history of cartography. Folkestone (GB)/ Hamden (USA) 1978. 5. Auflage (Dawson-Archon Books).

DŠniker G.: Kartenlesen und Skizzieren. ZŸrich 1938. 5. Auflage (Buchdruckerei a/d Sihl).

Frey K., Frey-Eiling A., Frei A., Dreyer P., Landolt-Marazzi E.: Allgemeine Didaktik . ZŸrich. 3. Auflage (VdF).

Frey K.: Manual fŸr die Semesterarbeit: Leitprogramm. Fassung 5.12.1990 (Institut fŸr Verhaltenswissenschaft).

Gurtner M.: Die digital(isiert)e Landschaft. In: Schweiz 9/1988. S. 37-52. Bern (Schweizerische Verkehrszentrale).

Hermann C., Kern H. (Hrg): Kartenverwandte Darstellungen. Werkstattberichte. Karlsruhe 1986 (Fachhochschule Karlsruhe).

Imhof E.: Kartographische GelŠndedarstellung. Berlin 1965 (Walter de Gruyter).

Imhof E.: Thematische Kartographie. Berlin, New York 1972 (Walter de Gruyter).

Jud P.: Kartenlehre (ArbeitsblŠtter). In: Lehrerzeitung 11/1984.S. 45 - 52.

Merkblatt Nr. 97.70/9 "Sicheres Kartenlesen": Bern 1979 (EMD, EDMZ).

Roth-Kim J.: ArbeitsblŠtter zur Kartographie.

Schweizer Alpen-Club (Herausgeber) zusammen mit der Eidgenšssischen Landestopographie: Unsere Landeskarten. Sonderheft der Zeitschrift "Die Alpen" und selbstŠndig mit Karteneinband. Bern 1979.

Schweizerische Landestopographie: Wie entsteht eine Landeskarte? Informationsblatt A4. Bern.

Spiess E.: Kartographie GrundzŸge, Vorlesungsskriptum. ZŸrich 1986 (Institut fŸr Kartographie ETH).

Thšne K.: Karte und Kompass. Bern 1976. 12. Auflage (Hallwag).

b) Zitierte Literatur

Bagrow L., Skelton R.A.: Meister der Kartographie. Frankfurt a.M., Berlin 1985 (PropylŠen Verlag).

Barth J. et al: LŠnder und Všlker, Erdkundliches Unterrichtswerk, Ausgabe B, Band 3: Afrika - Asien - Australien. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 7. Auflage. 1977.

Bundesamt fŸr Landestopographie: Landeskarte 1:100'000 Blatt 27. Wabern (neueste nachfŸhrung).

Bundesamt fŸr Landestopographie: Landeskarte 1:25'000 Blatt 1071, Blatt 1091, Blatt 1269, Blatt 1067, Blatt 111. Wabern (neueste nachfŸhrung).

Bundesamt fŸr Landestopographie: Landeskarte 1:50'000 Blatt 215, Blatt 264. Wabern (neueste nachfŸhrung).

Bundesamt fŸr Landestopographie: Signaturen in unseren Karten. 1983.

Cotti R., Oberholzer H.: Kennen + Kšnnen, Werkbuch praktischer Jugendarbeit. Luzern 1984. 10. Auflage (Rex).

Dufour G.-H.: Topographische Karte der Schweiz. Vermessen und herausgegeben auf Befehl der eidgenšssischen Behšrden. Blatt VIII, Zug-ZŸrich, Blatt XLV, Chur. 1833-1863. Massstab 1 : 100 000.

DŸrst A.: Geschichte des geographischen Weltbildes. Studiendokumentation zur gleichnamigen Vorlesung am Geographischen Institut der UniversitŠt ZŸrich. Wintersemester 86/87.

Fischer Weltalmanach: Zahlen, Daten, Fakten. Frankfurt 1994. Fischer Taschenbuch Verlag.

Frey K.: Manual fŸr die Semesterarbeit: Leitprogramm. Fassung 5.12.1990 (Institut fŸr Verhaltenswissenschaft).

Grosjean G.: 500 Jahre Schweizer Landkarten. ZŸrich 1971 (Orell FŸssli-Verlag).

Grosjean G.: Geschichte der Kartographie. Arbeitsgemeinschaft Geographica Bernensia. Geographisches Institut der UniversitŠt Bern. 161 S.. 33 Tafeln.

Gyger H. K.: Karte des Kantons ZŸrich aus dem Jahr 1667. In 56 BlŠttern. Faksimiledruck von 	1967 nach dem Original im Staatsarchiv des Kantons ZŸrich mit illustriertem Kommentar von Eduard Imhof. Dietikon-ZŸrich 1967 (Bibliophile Drucke von Josef Stocker).

Imhof E.: Bildhauer der Berge. In: Die Alpen, Zeitschrift des Schweizer Alpen-Clubs. Jahrgang 57, 3. Quartal 1981, S. 101 - 166. StŠmpfli + Cie AG, Bern.

Imhof E.: Hans Konrad Gygers Karte des Kantons ZŸrich vom Jahre 1667. Sonderdruck aus der Monatszeitschrift Atlantis. ZŸrich 1944 (Atlantis-Verlag).

Imhof E.: Kartographische GelŠndedarstellung. Berlin 1965 (Walter de Gruyter)

Knaurs Weltaltlas: Istituto Geografico de Agostini, Novara + Lexikographisches Institut, MŸnchen, 1988.

Landschaft und natŸrliche Lebensgrundlagen - Anregungen fŸr die Ortsplanung: Bern 1984 (Bundesamt fŸr Raumplanung, Bundesamt fŸr Forstwesen).

Oettli H.: Die geodŠtische Landesvermessung in der Schweiz. In: Schweizer Alpen-Club. Unsere Landeskarten. Sonderheft der Zeitschrift "Die Alpen". Bern 1979.

Roth-Kim J. : ArbeitsblŠtter zur Kartographie.

Schweizer Weltatlas: Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich. ZŸrich 1981.

Schweizer Weltatlas: Lehrmittelverlag des Kantons ZŸrich. ZŸrich 1993.

Siegfried H.: Topographischer Atlas der Schweiz, Blatt 161. ZŸrich 1881. Massstab 1:25'000.

Siegfried H.: Topographischer Atlas der Schweiz, Blatt 406. Chur 1875. Massstab 1:50'000.

Uebungsblatt "Relief": Wabern (Bundesamt fŸr Landestopographie). Zur Zeit vergriffen. Prospekt "Aletschgebiet 700-3000 m". Visp 1982 (Offset Mengis).

ZeichenerklŠrung fŸr die topographische Landeskarte 1989: Bundesamt fŸr Landestopographie. Wabern.

Zeitschrift Schweiz 4/1978 "Die Schweiz im Kartenbild": ZŸrich 1978 (Schweizerische Verkehrszentrale).

Zeitschrift Schweiz 9/1988 "Hšchste Spitze - Von der Dufourkarte zur Landeskarte der Schweiz": ZŸrich 1988 (Schweizerische Verkehrszentrale).

Zeitschrift "Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik" : 86. Jahrgang, September 1988, Diagonal-Verlags AG, Baden-DŠttwil.