Physik & Musik

6

Hundepfeife &

Sirene

2 Aufträge

Hundepfeife und Sirene

Bearbeitungszeit:	45 Minuten

Sozialform:	Einzel- oder Partnerarbeit

Voraussetzung:	Posten 1: "Wie funktioniert ein KO?"

Einleitung

Hundepfeife (Gaton-Pfeife)

Abbildung 1: Hunde-pfeife (Bergmann Schäffer 536)

Diese ist eine winzige Pfeife (V) mit einer Länge von wenigen Millimetern, die Sie über eine Mikrometerschraube (E) einstellen können. Gerade gegenüber des Rohres der Pfeife ist eine Düse (C) angebracht, mit der Druckluft auf den scharfen Pfeifenrand (D) gepresst wird. Weil die Länge der Pfeife so klein ist, können in ihr nur Schallwellen mit einer entsprechend kleinen Wellenlänge erzeugt werden. Schallwellen mit kleiner Wellenlänge aber sind Töne mit grosser Frequenz. Die Frequenzen kann man so hoch einstellen, dass sie für das menschliche Ohr kaum mehr oder gar nicht mehr hörbar sind. Da Hunde generell viel höhere Frequenzen wahrnehmen können als Menschen, können sie natürlich diesen für uns unhörbar hohen Pfeifenton noch sehr gut wahrnehmen. Darum heisst diese Pfeife Hundepfeife.

Sirene

Abbildung 2: Sirene (Sexl Raab 19)

Eine Sirene besteht aus einer runden Scheibe mit kleinen Löchern, die in gleichem gegenseitigen Abstand auf einem zur Scheibe konzentrischen Kreis angeordnet sind. Diese Scheibe ist mit einem Rotor verbunden, dessen Umlaufgeschwindigkeit, bzw. Frequenz mit einem Drehtrafo einstellbar ist. Dazu haben Sie einen Schlauch mit Anschluss an eine Druckluftleitung und einer Düse am anderen Ende. Wenn Sie mit der Düse auf die rotierende Scheibe auf der Höhe einer Lochreihe zielen und genügend Druckluft austritt, so entsteht ein sirenenartiges Geräusch. (Abbildung 2)

Ausser der Sirene und der Hundepfeife stehen Ihnen ein Mikrophon und ein Kathodenstrahloszilloskop zur Verfügung. Damit können Sie die erzeugten Schwingungen sichtbar machen.

Arbeitsauftrag

Tragen Sie bitte alle Ergebnisse an den dafür vorgesehenen Stellen auf dem Arbeitsblatt ein!

Da Hundepfeife und Sirene sehr laut sein können, müssen Sie für die Messungen einen Gehörschutz tragen.

1. Hundepfeife

1.	Zuerst beschäftigen Sie sich mit der Hundepfeife. Lernen Sie, mit ihr umzugehen. So sollten Sie beachten, dass besonders für Töne mit hoher Frequenz recht viel Druckluft erforderlich ist, während die Töne tiefer Frequenz schon mit wenig Druckluft anschwingen. Versuchen Sie jeweils, die Schwingung am KO sichtbar zu machen. Wenn Sie die Bereiche des KO’s optimal einstellen, sollte Ihnen das nach einiger Zeit gelingen.

2. 	Messen Sie das Frequenzspektrum der Pfeife aus. Sie versuchen also mit Ihrer Hundepfeife möglichst hohe, bzw. möglichst tiefe Töne zu erzeugen. Dabei müssen Sie beachten, dass Sie selbst vermutlich den höchsten Ton, den sie erzeugen, nicht mehr wahrnehmen können. Sie müssen sich dabei also auf Ihre Messung mit dem KO verlassen. Dazu können Sie die von 1 erhaltene optimale Einstellung des KO’s verwenden.

Hinweis: Um mit dem KO zu messen, gehen Sie wie folgt vor: Sie stellen die Zeitauflösung so ein, dass sie etwas mehr als eine halbe Schwingung am Bildschirm sehen. Dann messen Sie die halbe Periodendauer und berechnen daraus die Frequenz.

Vorsicht: Sie können mit der Hundepfeife extrem laute, schrille Töne erzeugen. Achten Sie auf eine ertragbare Lärmemission.

3.	Warum werden die Töne tiefer, wenn Sie das Rohr der Pfeife verlängern?

2. Sirene

4.	Nun zur Sirene. Machen Sie sich mit der Sirene vertraut. Versuchen Sie, den mit der Sirene erzeugten Ton ebenfalls mit dem KO sichtbar zu machen. Vermutlich wird Ihnen das nicht gelingen. Wie könnten Sie das begründen?

5.	Welche Parameter (Einflussgrössen) bestimmen die Frequenz der Sirene?

6.	Welche Parameter bestimmen die Lautstärke?

7.	Berechnen bzw. wählen Sie die Anzahl Löcher und den Radius des Kreises, auf dem alle Löcher liegen sollen, um einen Ton der Frequenz 440 Hz zu erzeugen, falls sich die Scheibe mit 5 Umdrehungen pro Sekunde dreht.

Arbeitsblatt

2.	Frequenzspektrum der Hundepfeife:  tiefster Ton _______ Hz,    höchster Ton _______ Hz

3.	Warum werden die Töne tiefer, wenn Sie das Rohr der Pfeife verlängern?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.	Falls es Ihnen nicht gelingt, die Schwingungen der Sirene am KO sichtbar zu machen: Wie 	erklären Sie sich das?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.	Welche Parameter bestimmen die Frequenz der Sirene?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.	Welche Parameter bestimmen die Lautstärke?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7.	Um bei 5 Umdrehungen pro Sekunde einen '440 Hz-Ton' zu erzeugen, müssen die Löcher

(Durchmesser: 0.5 cm) einen Abstand von _____ cm haben. Falls alle Löcher auf einem

Kreis von ______ cm Radius liegen, braucht es ______ Löcher.

Materialliste

                - 1 Sirene: Lochscheibe mit Motor.

                - Druckluftanschluss, Schlauch und Düse.

                - 1 Hundepfeife mit Druckluftanschluss.

                - 1 KO mit Mikrophon.